Использование Программатора ключей smart.

1.

Добавить дополнительные ключи, имея главный ключ:

1. Вставляют программатор ключей в автомобильный диагностический разъём OBD, и инструмент вступит в процедуру авто поиска системы с коротким звуком "ди".

2. Нажимают кнопку Start дважды(Главный ключ в зоне действия). Примерно через 7 секунд программатор соединится с автомобилем и подаст звук "ди" с 4-5 раз, (4 звука подразумевают, что система - тип 4, 5 звуков подразумевают, что система - тип 5); после ожидания в течение 30 секунд программатор отошлет длинный звук "ди", это означает, что автомобиль вступает в состояние "изучение ключа"

2.

Когда отсутствуют все ключи или только имеются дополнительные ключи, Необходимо сделать инициализацию:

1. Удерживая кнопку LED на программаторе вставляют его в OBD разъём, и отпускают кнопку после того, как программатор подаст звук "ди" дважды. Программатор вступает в состояние поиска систем автомобиля.

2. Нажимают кнопку Start дважды. Через 7 секунд программатор соединится с автомобилем успешно, и отошлет звук "ди" 4-5 раз. Через 5 секунд индикатор SEC выключится. После ожидания в течение 10-16 минут оборудование отошлет длинный звук "ди", и включится индикатор SEC , это означает, что автомобиль вступает в состояние "изучения ключа".

3.

Изучение Smart ключа системой охраны:

Когда ключ опознан около кнопки Start, будет слышно 2 звука "ди" "ди" и в это время, индикатор SEC вспыхнет дважды. После изучения всех интеллектуальных ключей, необходимо ждать в течение 30 секунд, пока индикатор SEC не начнёт мигать, и система выйдет из состояния изучения ключей.

Детали поэтапного программирования ключей:

Основные ключи

1.Включите зажигание ключом с оригинальным 4D-чипом.

2.Присоедините Программатор к диагностическому OBD разъему и с коротким сигналом "диии..." начнется процедура автоматического поиска автомобиля. Через 7 секунд двойной или тройной звуковой сигнал "диии..." оповестит об успешном соединении с компьютером автомобиля (двойной означает, что автомобиль принадлежат ко второму поколению,а тройной - третьему поколению). Через 20 секунд продолжительный звуковой сигнал "диии..." сообщит, что программатор вошел в "режим изучения процедуры программирования ключей".

3. Считывание кода ключа

3.1."Привязка" двух основных- и одного вспомогательного ключа к иммобилайзеру(Внимание: нужно наличие двух новых основных- и одного вспомогательного ключа)

а) Вставьте первый новый ключ в замок зажигания и подождите 5 секунд до включения индикатора "SEC". (Не включайте зажигание когда вставляете ключ).

б) Вставьте еще один основной ключ в замок зажигания и подождите 5 секунд до включения индикатора "SEC". (Не включайте зажигание, когда вставляете ключ)

с) Вставьте вспомогательный ключ в замок зажигания и индикатор "SEC" затем должен выключится. (Не включайте зажигание, когда вставляете ключ).

3.2."Привязка" только одного или двух основных ключей к иммобилайзеру (После окончания "привязки" выход из режима вручную).

а) Вставьте первый основной ключ и подождите 5 секунд до включения индикатора "SEC2. (Не включайте зажигание, когда вставляете ключ).

б) Вставьте второй основной ключ и подождите 5 секунд до включения индикатора "SEC". (Не включайте зажигание, когда вставляете ключ).

с) Вставьте первый "обработанный" ключ и быстро пятикратно включите зажигание, а затем выньте его.

Смарт ключи

1.Безопасно и эффективно: требуется только 20 секунд, чтобы "привязать" один ключ

2.Эта процедура безопасна для системы охранной сигнализации

3.Поддержка всех видов систем смарт-ключей Toyota и Lexus: поддержка протоколов K-линии и CAN-BUS

4.Этот Программатор является наиболее безопасным и быстрым устройством для всего модельного ряда Toyota и Lexus, вплоть до сегодняшнего дня.

5.Поддержка при потере всех ключей

Применение для смарт-ключа

1. Добавление остальных ключей к основному

1.1.Присоедините Программатор к диагностическому OBD-разъему автомобиля и короткий звуковой сигнал "диии.." оповестит о начале "процедуры автоматического поиска автомобиля".

1.2.Нажмите дважду кнопку запуска. Через 7 секунд после успешного присоединения к автомобилю прозвучит четырех- или пятикратный звуковой сигнал "диии.."(четырехкратный означает, что система 4-го поколения, а пятикратный - что система 5-го поколения). Через 30 секунд прозвучит длительный звуковой сигнал "диии..", означающийь вход в "режим обучения программирования ключей".

2. При потере всех ключей или при наличии только "вспомогательного" ключа нужно произвести инициализацию:

2.1.Утопите кнопку "LED" и вставьте программатор в OBD-разъем, затем после двойного звукового сигнала "дии.." отпустите кнопку и в этот момент прибор перейдет в состояние поиска автомобиля.

2.2.Нажмите дважды кнопку запуска. Через 7 секунд после успешного соединения прибора с автомобилем прозвучит четырех- или пятикратный звуковой сигнал "диии.." (четырехкратный означает, что система 4-го поколения, а пятикратный - пятого). Через 5 секунд выключится индикатор "SEC", а через 10-16 минут прозвучит длительный звуковой сигнал "диии.." и вспыхнет индикатор "SEC", указывающие на переход автомобиля в режим "обучения программирования ключей".

3. "Привязка" "умного" ключа к противоугонной системе:

При вводе "умного" ключа возле кнопки запуска прозвучит двойной звуковой сигнал "дии.." и двукратно мигнет индикатор "SEC". После "привязки" всех "умных" ключей придется подождать около 30 секунд до вспышки индикатора "SEC" и система автоматически выйдет из режима "привязки".

Примечание:

1.Во избежании неприятных последствий необходимо использовать "правильные" новые смарт-ключи и тщательно следовать указанным выше этапам.

2.Если после "привязки" ключей продолжает постоянно гореть индикатор "LED", то с помощью прибора Т300 нужно стереть коды ошибок.

3.Если после завершения программирования ключей продолжает гореть индикатор "SEC", то возможно был использован дополнительный ключ, поскольку лишь основной ключ позволяет вручную завершить режим "привязки".

4. Во избежании неприятных последствий не вскрывайте программатор и панель приборов.

5. Программатор не предназначен для противоправных действий.